Die hier aufgeführten technischen Anforderungen gelten für selbstgefertigte Arbeitsmittel, Arbeitsmittel, die vor dem 03.10.02 erstmals bereit gestellt wurden und keine CE-(GS o.ä.) Kennzeichnung besitzen oder eine entsprechende CE-Kennzeichnung besitzen jedoch wesentlich verändert wurden.

| Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ja | nein |  |  |
| Befehlseinrichtungen (Steuereinrichtungen / Bedienelemente / Schaltungen) |
| sind deutlich sichtbar, identifizierbar und ggf. gekennzeichnet |  |  |  |  |
| sind außerhalb des Gefahrenbereichs angeordnet |  |  |  |  |
| sind gegen unabsichtliches Betätigen gesichert |  |  |  |  |
| Die Bauweise ist sicher angelegt (auf Beanspruchungen/vorhersehbare Störungen angelegt) |  |  |  |  |
| Der Gefahrenbereich ist vom Bedienungsstand aus einsehbar (Personen/Hindernisse usw.) |  |  |  |  |
| Falls der Gefahrenbereich nicht einsehbar ist: Personenschutz ist gewährleistet durch ein Erkennungssystem (optisches / akustisches Signal) |  |  |  |  |
| Ingangsetzen des Arbeitsmittels |
| Bei Arbeitsmitteln, die über mehrere Befehlseinrichtungen in Gang gesetzt werden können ist genau eine Befehlseinrichtung bevorrechtigt |  |  |  |  |
| Ein unabsichtliches Ingangsetzen ist unmöglich (gilt auch für Wiederingangsetzen nach Stillstand) |  |  |  |  |
| Das Ingangsetzen von Arbeitsmitteln mit mehreren Befehlseinrichtungen ist nur durch eine Befehlseinrichtung möglich |  |  |  |  |
| Stillsetzen und Not-Aus-Schaltung |
| Eine Abschaltung für die gesamte Anlage ist vorhanden |  |  |  |  |
| Eine Abschaltung der gesamten Anlage bzw. einzelner gefahrbringender Teile ist von jedem zur Anlage gehörenden Arbeitsplatz aus möglich |  |  |  |  |
| Nach Stillsetzen: Die Energieversorgung des Antriebs ist abschaltbar |  |  |  |  |
| Not-Aus-Schaltung: |  |  |  |  |
| vorhanden |  |  |  |  |
| Maßnahmen | erfüllt | entfällt |  |
|  | ja | nein |  |  |
| möglichst schnelles Stillsetzen |  |  |  |  |
| ohne zusätzliche Gefährdung |  |  |  |  |
| leicht und schnell erreichbar |  |  |  |  |
| auffällig gekennzeichnet |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch das Arbeitsmittel und den Arbeitsprozess |
| Maßnahmen zum Schutz vor herabfallenden / herausschleudernden Gegenständen (ggf. Schutzeinrichtungen) sind getroffen |  |  |  |  |
| Ausströmende Gase / Dämpfe / Flüssigkeiten / Stäube werden zurückgehalten oder abgeleitet |  |  |  |  |
| Unbeabsichtigt Positions-/Lageveränderung des Arbeitsmittels wird verhindert (ggf. Stabilisierung/Befestigung) |  |  |  |  |
| Das Arbeitsmittel hält inneren und äußeren Belastungen stand (auch bei Verbindungsteilen) |  |  |  |  |
| Maßnahmen bei Splitter- oder Bruchgefahren sind getroffen (ggf. Schutzeinrichtung) |  |  |  |  |
| Schutzeinrichtungen für sehr heiße / kalte Teile sind vorhanden und wirksam |  |  |  |  |
| Maßnahmen gegen Brand- oder Erhitzungsgefahr sind getroffen |  |  |  |  |
| Maßnahmen gegen Explosionsgefahren (Explosionsschutzdokument) sind getroffen |  |  |  |  |
| Berührung spannungsführender Teile (ggf. Schutzeinrichtung) wird verhindert |  |  |  |  |
| Leitungen, Schläuche und andere Einrichtungen zum Erzeugen oder Fortleiten von Energien (hydraulische, pneumatische, thermische) sind so verlegt, dass mechanische, thermische oder chemische Beschädigungen vermieden werden. |  |  |  |  |
| Anforderungen an Schutzeinrichtungen |
| Die Schutzeinrichtungen sind stabil gebaut |  |  |  |  |
| Die Schutzeinrichtungen stellen keine zusätzliche Gefährdung dar |  |  |  |  |

| Maßnahmen | erfüllt | entfällt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ja | nein |  |  |
| Ein mögliches Umgehen oder Entfernen der Schutzeinrichtungen wird wirksam verhindert (gilt auch bei Instandsetzung / Wartung) |  |  |  |  |
| Es besteht ein ausreichender Abstand der Schutzeinrichtungen zum Gefahrenbereich |  |  |  |  |
| Die Schutzeinrichtung schränkt die Beobachtung des Arbeitsprozesses nicht mehr als notwendig ein |  |  |  |  |
| Instandsetzung / Wartung / Umbau |
| ist nur bei Stillstand des Arbeitsmittels möglich (ansonsten: Schutzmaßnahmen oder Durchführung außerhalb des Gefahrenbereiches) |  |  |  |  |
| Arbeiten unter angehobenen Teilen: Sicherung gegen Herabfallen ist vorhanden |  |  |  |  |
| Bei gespeicherten Energien trotz Abschaltung (z.B. Federbelastungen): gekennzeichnete Einrichtung zur Energiefreimachung ist vorhanden |  |  |  |  |
| (falls nicht möglich: Gefahrenhinweise sind angebracht) |  |  |  |  |
| Arbeitsumgebung / sonstige Grundsatzanforderungen |
| Vorrichtung zum Abschalten jeder einzelnen Energiequelle: |  |  |  |  |
| ist vorhanden |  |  |  |  |
| ist gegen unbefugtes/irrtümliches Betätigen gesichert (z.B. Schloss) |  |  |  |  |
| besitzt Wiederanlaufschutz |  |  |  |  |
| Schalter besitzt nur "Ein"- und "Aus"-Stellung |  |  |  |  |