Heron von Alexandria

Auszug aus

„Über die Dioptra“

(ca. 100 n.C.)

Quelle: Hero Alexandrinus. Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia. Vol. III: Rationes dimetiendi et commentation dioptrica. Griechisch und Deutsch von H. Schöne. - Leipzig: B. G. Teubner, 1903

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XXIII.

Ein gegebenes Flächenstück vermittelst der Dioptra auszumessen.

Das gegebene Flächenstück sei von der unregelmäßigen Linie  umschlossen. Da wir nun lernten, vermittelst der dazu hergerichteten Dioptra auf jede gegebene Gerade eine andere im rechten Winkel dazu zu ziehen, so nehme ich einen Punkt auf der das Flächenstück umschließenden Linie, , und ziehe vermittelst der Dioptra die beliebige Gerade  und im rechten Winkel hierzu ; eine andere Gerade im rechten Winkel hierzu , und gleichermaßen zu  im rechten Winkel . Nun nehme ich auf den gezogenen Geraden eine Reihe auf einander folgender Punkte an, nämlich auf  die Punkte ; auf  die Punkte  und ; auf  die Punkte ; auf   die Punkte  und  . Und von den angenommenen Punkten ziehe ich im rechten Winkel zu den Geraden, auf denen die Punkte liegen, die Linien  ,

dergestalt, dass die Endpunkte dieser Senkrechten von der das Flächenstück umschließenden Linie Stücke, die nahezu gerade sind, abschneiden. Nachdem dies geschehen, wird es möglich sein, das Flächenstück zu messen. Denn  ist ein rechtwinkliges Parallelogramm; wir werden dann also, wenn wir seine Seiten mit einer Messkette oder einem geprüften Bande (d. h. einem, das sich weder ausdehnen noch zusammenziehen kann) messen, den Inhalt des Parallelogramms erhalten. Die außerhalb desselben liegenden rechtwinkligen Dreiecke und Trapeze werden wir in gleicher Weise messen, da wir ihre Seiten haben. Es werden nämlich ,  rechtwinklige Dreiecke, die übrigen rechtwinklige Trapeze sein. Die Dreiecke nu werden gemessen, indem man die den rechten Winkel einschließenden Seiten mit einander multipliziert und von dem Produkt die Hälfte nimt; die Trapeze werden gemessen, indem man die Hälfte der Summe ihrer parallelen Seiten mit der auf sie gefällten Senkrechten multipliziert; z.B.  und ähnlich bei den übrigen. Es wird also das ganze Flächenstück durch das in der Mitte liegende Parallelogramm und die außerhalb desselben liegenden Dreiecke und Trapeze gemessen sein.

Befindet sich zufällig zwischen den Linien, die im rechten Winkel zu den Seiten des Parallelogramms gezogen sind, eine krumme Linie, die sich nicht der Geraden nähert (wie z.B.  zwischen  und ), sondern der Kreislinie, so werden wir sie auf folgende Weise messen. Wir ziehen zu  im rechten Winkel , nehmen auf dieser Linie aufeinander folgende Punkte  und  an und ziehen von ihnen aus im rechten Winkel zu  die Geraden  und , so dass die Linienstücke, die zwischen den gezogenen Geraden liegen, annähernd Gerade sind; sodann messen wir wiederum das Parallelogramm  und das Dreieck  und das Trapez , und ferner noch das andere Trapez, und werden so das Flächenstück gemessen haben, welches von der Linie  und den Geraden  umschlossen wird.

XXIV.

Es giebt auch noch eine andere Art der Ausmessung.

Das zu messende Flächenstück sei das unten gezeichnete.

Durch dieses lege man nach seiner ganzen Länge vermittelst der Dioptra eine Gerade, die nach Möglichkeit annähernd in der Mitte des Flächenstücks laufen soll, .

Auf dieser nehme man eine Reihe aufeinander folgender Punkte  an und von den angenommenen Punkten im rechten Winkel zu  vermittelst der Dioptra die Geraden  gezogen werden, so dass wiederum die dazwischen liegenden Linienstücke nahezu gerade sind. Wiederum ist nun das Flächenstück in die Dreiecke  und die noch übrig bleibenden Trapeze zerlegt. Dann kann man durch die bezeichneten Dreiecke und durch die Trapeze das Flächenstück messen. Findet sich darunter wieder irgend eine gekrümmte Linie, so werden wir das daran liegende Trapez in derselben Weise wie oben zerlegen und es so messen.

Diese Art der Ausmessung ist in dem Fall praktisch, wenn das Flächenstück auch in eine gegebene Anzahl von Teilen zerlegt werden soll. Es sei nämlich die Aufgabe, es durch parallele Gerade in 7 gleiche Teile zu zerlegen. Ich messe das ganze Flächenstück aus und nehme von dem Resultat den siebten Teil, so dass ich ebensoviel für jeden Teil zu vergeben habe. Nun messe ich das Flächenstück . Wenn es gleich einem solchen siebenten Teile ist, so haben wir das Flächenstück  (von der erforderlichen Größe); wo nicht, so setze ich zum Inhalt von  noch den Inhalt von  hinzu. Und wenn es sich dann als dem siebenten Teil gleich herausstellt, so wird  die Gerade sein, die eins der Teilstücke begrenzt. Ergiebt es sich als kleiner, so wird man wiederum noch den Inhalt von  zusetzen müssen, bis es gleich dem siebenten Teile oder größer wird. Es sei größer geworden, nachdem  zugesetzt worden ist. Dann wird man von  ein Flächenstück, das gleich dem Überschuß ist, abschneiden müssen, beispielsweise . Man wird daher das Verfahren kennen müssen, wie man von einem gegebenen Trapez ein einem anderen gegebenen Trapez inhaltsgleiches Trapez abschneidet; dies werden wir im Folgenden zeigen. Es wird nun also das Flächenstück  eines der Teilstücke sein. Ich setze nun wieder zu  das Stück  hinzu. Wenn alsdann der Inhalt des Ganzen ein gleiches Teilstück ergiebt, so wird  die Linie sein, welche das zweite Teilstück begrenzt. Ist es größer, so wird man wiederum das überschüssige Stück von dem Trapez  abschneiden müssen. Und ebenso denke man sich das Verfahren bei den übrigen Teilen.

XXV.

Wenn die Grenzsteine eines Flächenstücks verschwunden sind und nur zwei oder drei derselben noch übrig sind und ein Handriß vorhanden ist, die übrigen Grenzsteine zu bestimmen.

Um die Methode allgemeiner anwendbar zu machen, werden wir eine ziemlich unbequeme Vermessungsaufgabe und einen ziemlich unbequemen Plan vorlegen.

Das gegebene Flächenstück d.h. der Plan, sei , das von den annähernd geraden Linien  umschlossen wird. Nun soll zu  im rechten Winkel die Linie  gezogen werden und auf ihr  senkrecht stehen, zu  im rechten Winkel die Linie  gezogen werden und auf ihr  senkrecht stehen; zu  im rechten Winkel die Linie  gezogen werden und auf ihr  senkrecht stehen; wiederum soll zu  im rechten Winkel  gezogen werden und auf ihr  senkrecht stehen. Es ist also möglich die Dreiecke  zu messen und die übrig bleibenden Parallelogramme nach ihrer Zerlegung zu messen, indem man die im rechten Winkel gezogenen Geraden verlängert, so dass  Parallelogramme sind.

Es sei nun der Plan von der angegebenen Art gegeben, der aus Dreiecken und Parallelogrammen bestehen soll. Und nur die Grenzsteine  und  sollen (im Terrain) noch sichtbar sein. Nun werde  bis  verlängert und vermittelst der Dioptra die durch die Punkte  und  gehende Gerade ihrer Lage und ihrer Größe nach bestimmt. Und es werde von ihr ein Stück, , abgeschnitten und auf  die Senkrechten  und  gefällt. Also wird auch  der ebensovielte Teil von  sein als  von  ist und  von . Wir haben nun jede der beiden Geraden  und  aus dem Plan. Wie werden daher auch jede der beiden Geraden  und  haben. Wir nehmen nun ein Messband, das sich nicht ausdehnt, von der Größe von , nämlich , und tragen auf ihm den Teil  ab, das der ebensovielte Teil von  sein soll als  von  ist und  von . Die Endpunkte des Messbandes  legen wir an  so an, dass  bei  ist und  bei . Und nachdem wir den Punkt  bestimmt haben, werden wir das Messband ausspannen, und unter allen Umständen wird  dieselbe Lage mit  haben. Wir ziehen nun die Verbindungslinie  und werden mit einem Strick oder vermittelst der Dioptra auf ihr das Maß von  abtragen, das aus dem Plane ersichtlich ist, und so den Punkt  erhalten. Sodann ziehen wir im rechten Winkel zu  die Gerade , und wenn wir auf ihr das Maß von  abtragen, so werden wir den Punkt  bestimmt haben. Auch die übrigen Punkte aber werden wir dadurch bestimmen, dass wir den auf dem Plan verzeichneten Senkrechten und den bei ihnen angemerkten Maßen uns anschließen.

XXVI.

Ein gegebenes Grundstück mit Linien, die von einem gegebenen Punkte auslaufen, in gegebene Teile zu zerlegen. Der gegebene Punkt sei beispielsweise ein Brunnen, weil dann alle, die Teilstücke erhalten haben, dasselbe Wasser gebrauchen können.

Das gegebene Flächenstück sei umschlossen von den Geraden . Denn wenn die das Flächenstück umschließenden Linien nicht Gerade sein sollten, sondern eine unregelmäßige Linie, so werden wir auf dieser eine Reihe von Punkten in der Weise annehmen, dass die dazwischenliegenden Linienstücke annähernd Gerade sind. Der gegebene Punkt sei  und es sei die Aufgabe, das Grundstück von dem Punkte  aus in 7 Teile zu zerlegen. Es werde auf  vermittelst der Dioptra die Senkrechte  gefällt, so dass, wenn wir die Verbindungslinien  und  gezogen denken, es möglich wird, das Dreieck  zu messen. Denn Dreieck . Man kann aber in der vorbeschriebenen Weise auch das ganze Grundstück messen.

Wenn nun das Dreieck  gleich einem Siebentel des ganzen Grundstücks ist, so wird das Dreieck  eins der Teilstücke sein. Wenn es größer ist, so muß man etwas davon wegnehmen, indem man die Linie  zieht, du muß das Dreieck  gleich einem Siebentel des ganzen Grundstücks machen. Ist dagegen das Dreieck  kleiner als ein Siebentel, so wird man von dem Dreieck  das Dreieck  fortnehmen müssen, das zusammen mit Dreieck , ein Siebentel des ganzen Grundstücks ausmachen wird. Wie man aber ein Dreieck zuzusetzen oder fortzunehmen hat, werden wir im folgenden zeigen. Indem wir nun auch bei den übrigen Dreiecken dieselbe Rechnung anstellen, werden wir das Grundstück vollständig in die geforderten Teilstücke mit Linien, die von dem Punkt  ausgehen, zerlegen.