# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I

1.	Einleitung	1

2.	Stand des Produktentwicklungsprozesses	3

2.1	Entwicklungsprozess und Wertschöpfungskette	3

2.2	Prozessschritte der Produktentwicklung	4

2.3	Fazit	5

3.	Stand der Technik im Bereich Rapid Prototyping	6

3.1	Grundlagen von Rapid Prototyping	6

3.2	Gegenüberstellung spanender Verfahren	6

4.	Zusammenfassung und Ausblick	13

5.	Literaturverzeichnis	14

6.	Verzeichnis der Abbildungen	17

# Einleitung

Auf Grund der Globalisierungseffekte und eines verschärften Wettbewerbs ist es für die große Mehrheit der Unternehmen ein strategisches Ziel, die Produktentwicklungszyklen deutlich zu verkürzen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die bisher gültigen Prozesse im Rahmen der Produktentwicklung überdacht und neu gestaltet. Mit Hilfe von PLM-Systemen wird eine einheitliche Datenverwaltung im Bereich der Konstruktionsdaten erreicht, sowie eine Parallelisierung von einzelnen Entwicklungsprozessen ermöglicht. PLM-Systeme haben sich zu mächtigen Werkzeugen entwickelt und sind heute in der Lage, die Aufgaben im Umfeld einer durchgängigen CAD getriebenen 3D-Modellierung zu meistern. Dazu gehört die Umsetzung von Concurrent Engineering oder Simultaneous Engineering, also der teilweise gleichzeitigen Bearbeitung von Geschäftsprozessen im Rahmen der Produktentwicklung, um den gesamten Entwicklungsprozess zu verkürzen. Diese Parallelisierung setzt die Fähigkeit voraus, den Informationsfluss innerhalb eines Unternehmens zu steuern und zu überwachen. Eine konsequente Verkürzung der Entwicklungszeit erfordert jedoch einen flächendeckenden Einsatz von PLM in allen Unternehmensbereichen. Dies schließt die Kommunikation mit anderen Abteilungen genauso ein, wie den nahtlosen Informationsaustausch mit externen Anwendern, wie beispielsweise Kunden oder Zulieferern. Mit Hilfe von Workflow-Modulen sind PLM-Systeme heute in der Lage diesen Informationsfluss zu unterstützen.

In diesem Bereich findet zum einen die Verwendung des so genannten Virtual Prototyping [1] statt, wobei mit Hilfe eines Computerprogramms ein rechnerinternes Modell des Bauteils erstellt wird. Unter vorgegebenen Randbedingungen werden verschiedene Funktionstests an Hand dieses Modells durchgeführt. So lassen sich mit Hilfe von FEM-Systemen mechanische Belastungen eines Bauteils simulieren, wodurch bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Produktentwicklung Aussagen über die Eignung eines Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck gemacht werden können. Eine andere Familie der Virtual Prototyping Methoden ist das Digital Mock Up (DMU), welches eine Darstellung eines kompletten komplexen Produktes im Rechner erlaubt. Hier werden beispielsweise Einbauuntersuchungen vorgenommen, um frühzeitig zu erkennen, ob alle Komponenten eines Produktes wirklich zusammen passen. Digital Mock Up wird heute bereits umfassend in der Automobilindustrie eingesetzt, um frühzeitig ein komplettes virtuelles Modell eines neuen Fahrzeugs zur Verfügung zu haben.

# Stand des Produktentwicklungsprozesses

Generell wird heute im Zusammenhang mit Globalisierung und dem sich ständig verschärfenden Wettbewerb immer die Feststellung getroffen, dass der Druck auf die produzierenden Unternehmen stetig zunimmt.

## Entwicklungsprozess und Wertschöpfungskette

Zunächst ist festzustellen, dass es „den für alle Firmen verbindlichen und allein selig machenden Produktentwicklungsprozess“ nicht gibt, wenngleich eine grobe Struktur der erforderlichen Prozessschritte für die Produktentwicklung vorliegt (siehe Kapitel 2.2).

Um den Begriff der Produktentwicklung näher zu bestimmen, ist zunächst ihre Einbindung in den gesamten Geschäftsprozess zu klären.. Abbildung 2.1 zeigt schematisch die konventionelle Bearbeitung eines Kundenauftrags. Zunächst wird der Kundenauftrag dahingehend bewertet, ob es sich bei dem bestellten Produkt um ein Standard-Produkt handelt. Dabei beinhaltet der Begriff „Standard-Produkt“ lediglich, ob das Produkt schon einmal in der bestellten Form produziert wurde.

Abbildung 2.1, Ablaufschema der Kundenauftragsbearbeitung [2]

In diesem Fall sind keinerlei Entwicklungstätigkeiten mehr notwendig, sofern Zugriff auf die notwendigen Fertigungsdaten besteht. Die weitere Bearbeitung des Auftrages erfolgt nun innerhalb des ERP-Systems.

. Die Hauptfunktionen des ERP-Systems sind:

- Produktionsprogrammplanung

- Mengenplanung

- Termin- und Kapazitätsplanung

- Auftragsveranlassung

- Auftragsüberwachung

## Prozessschritte der Produktentwicklung

Ein realer Produktentwicklungsprozess ist im Vergleich zu dem Ablauf gemäß Abbildung 2.1 deutlich komplexer. Die Aufgabe der Produktentwicklung kann verallgemeinert folgendermaßen formuliert werden:

Abbildung 2.6, Vernetztes FE-Modell

## Fazit

# Stand der Technik im Bereich Rapid Prototyping

Der Begriff Rapid Prototyping (RP) ist nicht einheitlich festgelegt. Es existieren in der Literatur mehrere Definitionen. Nach [12] besteht das Prinzip des RP darin, ein komplexes dreidimensionales Fertigungsproblem in viele einfache zweidimensionale informationstechnischer Unterstützung bieten.

## Grundlagen von Rapid Prototyping

## Gegenüberstellung spanender Verfahren

Abbildung 3.14, Kritische Faktoren für eine integrierte Prototypenentwicklung

|  | Stereo-lithographie | Selektives Lasersintern | Fused Deposition Modelling |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeitaufwand | sehr hoch | gering | hoch |
| Oberflächengüte | gut | mittel | mittel |
| Festigkeit | gering | hoch | gering |
| Verzug | sehr hoch | gering | keinVerzug |
| Schwund | hoch | gering | kein Schwund |
| Stützkonstruktion | erforderlich | nicht erforderlich | erforderlich |
| Maßgenauigkeit [mm] | +/- 0.1 | +/- 0.15 | +/- 0.18 |
| Anlagenkosten [T€] | 200-500 | 300-600 | 200-550 |
| Materialkosten [€/kg] | 125 | Polystyrol: 35 Polyamid: 50-80 Metallpulver: 145 Formsand: 2 | 250 |
| max. Bauteilgrösse [LxBxH in mm] | 1200x600x400 | 700x350x640 | 600x500x600 |

Abbildung 3.15, Bewertung RPV nach [17]

Gegenüber den typischen RP-Verfahren hat eine Prototypenfertigung auf Basis der spanenden Technologien zum einen deutliche Vorteile im Bereich der Qualität der hergestellten Prototypen bei nahezu freier Wahl der Werkstoffe. Andererseits verfügen Unternehmen mit einer eigenen Fertigung in der Regel bereits über die notwendigen NC-Maschinen.

Abbildung 3.16, Daten- und Prozessfluss in der Produktentwicklung

Konvention vereinbart. Eine Expression, die bei der Übertragung berücksichtigt werden soll, muss über den gleichen Namen verfügen, wie ein existierendes Part-Attribut. Dies gilt für Feature-Parameter gleichermaßen wie für Parameter in Skizzen. Der Konstrukteur hat also darauf zu achten, dass die entsprechenden Expressions während der Modellerstellung umbenannt werden. Zur Umsetzung der Funktionalität implementiert die Klasse CUgst der CAD-Komponente zwei Methoden, um Werte von Expressions in Werte gleichnamiger Part-Attribute zu übernehmen, bzw. von Attributen in Expressions. Diese Methoden werden innerhalb der Funktionalität für den Attributabgleich aufgerufen, so dass die Aktualität jederzeit gewährleistet ist. Die Parameter sind für beide Funktionen jeweils ein Pointer auf das UG-Dokumenten- Objekt, dessen Eigenschaften bearbeitet werden. Die Deklarationen dieser Methoden lauten demnach:

int ReadExp2Attrib ( UgPart *pPart );	// Übertragung Expressions in Attribute

int ReadAttrib2Exp ( UgPart *pPart );	// Übertragung Attribute in Expressions

Wie in Abbildung 6.49 zu sehen ist, muss die Schnittstelle der Klasse „CUgst“ allerdings um die notwendigen Methoden erweitert werden, die für die RP-Bearbeitung erforderlich sind. Dabei handelt es sich um alle grundlegenden Aufgaben, die eine Aktion innerhalb des CAD-Systems erfordern oder Zugriff auf Datenstrukturelemente des Systems benötigen. Beispielsweise gehört dazu die Eingabe eines Punktes durch den Benutzer. Der Aufruf dieses Teils der Schnittstelle der Klasse „CUgst“ erfolgt durchweg über den direkten C++-Zugriff auf das Objekt „pCAD“, so dass die Implementierung in Form reiner Klassen-Methoden erfolgt. Die wesentlichen Methoden, die gegenüber dem Standardverhalten der Klasse „Cugst“ hinzugefügt werden sind in Abbildung 6.50 aufgelistet.

| UgPart *Cugst::IdentPart ( char *prompt ) |
| --- |
| Zweck: | Identifizieren eines UG-Teils (Komponente) im Baugruppenkontext durch den Benutzer. |
| Rückgabe: | Pointer auf identifiziertes Teil oder NULL im Fehlerfall |
| Parameter: | prompt: Eingabeaufforderung für Benutzer. z.B. „Wählen sie das Werkstück.“ |
| bool Cugst::specify_point ( char *prompt, double point[3] ) |
| Zweck: | Eingabe eines Punktes durch Benutzer |
| Rückgabe: | bool Fehlerstatus (true oder false) |
| Parameter: | prompt, Eingabeaufforderung |
|  | [O] point –x-y-z Eingegebene Koordinaten |
| tag_t Cugst::AddPlane ( double pt[3], double dir[3]) |
| Zweck: | Erzeugen einer Schnittebene |
| Rückgabe: | tag_t (int) Eindeutige ID der Ebene |
| Parameter: | pt: Koordinaten Ebenenpunkt |
|  | dir: Normalenvektor der Ebene |
| tag_t Cugst::MovePlane ( tag_t or_tag, double pt[3], double dir[3] ) |
| Zweck: | Bewegen einer ausgewählten Schnittebene |
| Rückgabe: | tag_t (int) Eindeutige ID der Ebene |
| Parameter: | or_tag: ID der zu bewegenden Ebene |
|  | pt: Koordinaten Ebenenpunkt |
|  | dir: Normalenvektor der Ebene |
| bool Cugst::IsCollision ( UgPart *pModel, UgPart *pTool) |
| Zweck: | Ermittlung, ob Kollision zwischen Werkstück (pModel) und Werzeug (pTool) an der aktuellen Position im Raum. |
| Rückgabe: | bool (true = Kollision oder false = Keine Kollision) |
| Parameter: | UgPart *pModel: Pointer auf UG-Teil, welches als Werkstück verwendet wird. |
|  | UgPart *pTool: Pointer auf UG-Teil, welches als Werkzeug verwendet wird. |
| bool Cugst::RespositionPart ( UgPart *pTool, double p_new[3]) |
| Zweck: | Verändern der Position im Raum des angeg. Teils. |
| Rückgabe: | bool (true oder false) |
| Parameter: | UgPart *pTool: Pointer auf UG-Teil. |
|  | p_new: die neuen Koordinaten |
| int Cugst::SplitBody ( UgPart *pModel, tag_t cutplane) |
| Zweck: | Trennen des angeg. Teils an der Schnittebene. |
| Rückgabe: | int: -1 Fehler, ansonsten Anzahl der resultierenden Körper |
| Parameter: | UgPart *pModel: Pointer auf UG-Teil. |
|  | cutplane Schnittebene |

Abbildung 6.50, Schnittstellenmethoden der Klasse CUgst (Auszug)

# Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit zeigt die Entwicklung und Realisierung eines Konzeptes zur Optimierung von Produktentwicklungsprozessen unter besonderer Beachtung der Integration von Rapid Prototyping.

# Literaturverzeichnis

[1]	Bergers, D.: Produktentwicklung II – Virtual Prototyping und Rapid Product Development, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002

[2]	Koppitz, M.: Planung technischer und logistischer Prozesse, Skriptum Technologie und Management, Universität Essen, 2001

[3]	Wissussek, D., Konstruktionslehre IV – Grundlagen des methodischen Konstruierens, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2003

[4]	Rapp, T.: Produktstrukurierung – Komplexitätsmanagement durch modulare Produktstrukturen und –plattformen. Gabler Verlag Wiesbaden, 1999

[5]	Neipp, G.: Technikorientiertes Management, Skriptum Technologie und Management, Universität Essen, 2001

[6] 	Stracke H.J., Neipp, G.: Einführung in die CIM-Praxis, VDI-Verlag, 1991

[7]	Bergers, D.: Produktentwicklung I – Produktfindung, -gestaltung und -optimierung, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002

[8] 	Harris, K.: Innovation: Management Process or Unmanageable Events?, AV-15-0808, Gartner Group, 2002

[9]	Weber, C., Deubel, T.: Von Cax zu PLM – Überlegungen zur Software-Architektur der Zukunft, VDI-Fachtagung „Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung ‘2002“, Stuttgart 18.-19.06.2002., Tagungsband, VDI-Verlag, Düsseldorf 2002

[10]	Veh, U., Wissussek, D.: Ablaufgeregelte Entwurfsphase im Produktentwicklungsprozess, in Technische Mitteilungen 2/03, 2003, S. 94-101.

[11]	Schmidt, G., Fritz, H.: In kürzerer Zeit von der Idee zum serienreifen Produkt. Maschinenmarkt, (2000) Nr. 23, S. 34-39.

[12] 	Lorenzen, J.; Breitinger, F.: Rapid Tooling – Verfahren zur schnellen Herstellung von Prototypenwerkzeugen, http://www.apppex.com/de/knowhow/artikel3.htm Euroforum Konferenz, Rapid Prototyping, Bad Homburg 1997

[13] 	Gebhardt, A.: Rapid Prototyping – Werkzeuge für die schnelle Produktentwicklung., Hanser Verlag, München, 2. Auflage 2000

[14]	NC-Gesellschaft (NCG): http://www.ncg.de , besucht am 22.02.2003

[15]	Stracke, H.J.: CAD II, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002

[16]	Assmann, B.O.: Herstellung hochgenauer Prototypen mittels Fräsen als quasi-generativem Rapid-Prototyping-Verfahren, Dissertation, Universität Duisburg-Essen, 2003

[17]	Eckstein, H.: Rapid Prototyping, Skriptum, Institut Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement, Universität Stuttgart, 2003

[18]	Balzert, H.: Lehrbuch der Software-Technik, Software-Entwicklung, Heidelberg; Berlin; Oxford: Spektrum, Akad., Verlag, 1996

[19]	Lobeck, F.: Konzept für ein objektorientiertes, bereichsübergreifendes Dokumenteninformations- und –verwaltungssystem, Shaker Verlag, 1999

[20]	Schöttner, J.: Produktdatenmanagement in der Fertigungsindustrie, Carl Hanser Verlag, 1999

[21]	Stracke, H.J.: Betriebsdatenverarbeitung II - Produktdatenmanagement, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002

[22]	Stracke, H.J.: Ingenieurinformatik II - CAD, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2003

[23]	Nagi, J.S.: The PLM Market Share, Unveröffentlichtes Strategiepapier IBM, 2002

[24]	Spur, G.; Krause, F.-L.: Das virtuelle Produkt: Management der CAD-Technik; Hanser Verlag München, 1997

[25]	Solid Works Corp.: SolidWorks 2001 User’s Guide, SolidWorks Corp., 2001

[26] 	Stroustrup, B.: Die C++ Programmiersprache, 2. Auflage. Addison-Wesley, 1998

[27]	Brockschmidt, K.: Inside OLE, 2d: Microsoft Press 1997

[28]	Gordon, A.: The COM and COM+ Programming Primer, Prentice-Hall, 2000

[29]	EDS PLM-Solutions Ltd.: Unigraphics NX Open C++ Programmer’s Guide, EDS PLM-Solutions, 2002

[30]	Denning, A: Windows: Programmierung für Experten: Microsoft Press, 1997

[31]	Schäfer, S.: Objektorientierte Entwurfsmethoden: Addison Wesley, 1995

[32]	Kruglinski D. J.: Inside Visual C++: Fourth Edition, Microsoft Press, Redmond Washington, 1998

[33]	SmarTeam Ltd.: SmarTeam Object Model – Programmers Guide, SmarTeam Corporation Ltd, 2002

[34]	Weber, C., Deubel, T.: New Theory-Based Concepts for PDM and PLM. Schriftenreihe „Design Society“, DS 31: Proceedings of ICED 03 S. 429-430 (Executive Summary), Paper No. 1468 (Full Paper, CD-ROM). The Design Society& the Royal Institute of Technology, Stockholm 2003.

Als Zuarbeit zu dieser Habilitationsschrift wurde vom Verfasser die folgende Diplomarbeit vergeben und betreut:

Lubnau J., Entwicklung und Implementierung des Rapid Prototyping Tools „UG-RPCut“ in das CAD System Unigraphics

# Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 2.1, Ablaufschema der Kundenauftragsbearbeitung [2]	4

Abbildung 2.6, Vernetztes FE-Modell	5

Abbildung 3.14, Kritische Faktoren für eine integrierte Prototypenentwicklung	7

Abbildung 3.15, Bewertung RPV nach [17]	9

Abbildung 3.16, Daten- und Prozessfluss in der Produktentwicklung	10

Abbildung 6.50, Schnittstellenmethoden der Klasse CUgst (Auszug)	12

# Footnotes

PLM: Product Lifecycle Management

CAD: Computer Aided Design

FEM: Finite Elemente Methode

ERP: Enterprise Resource Planing, früher auch als PPS – Produktions-Planungs und Steuerungs-System bezeichnet

Für eine Auswahl können alle spanbaren Werkstoffe berücksichtigt werden.