| Arbeitskreis: |  | Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Grundsätzlich zu beachten sind:

| * | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| * | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  |  |  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  |  |  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Versuchen |

| Gefahrstoffe |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Freiwerden von Gasen, Dämpfen, Schwebstoffen oder Partikeln * | 1 | Werden geschlossene Systeme verwendet? |  |  |  |  |
|  | 2 | Ist eine Erfassung an der Entstehungsstelle möglich –Objektabsaugung vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 3 | Wird unter funktionstüchtigem Abzug gearbeitet? |  |  |  |  |
|  | 4 | Wird eine dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F Kennzeichnung verwendet? |  |  |  |  |
|  | 5 | Liegt die oben erwähnte Literatur aus? |  |  |  |  |
|  | 6 | Wird das Lagern von Gasflaschen vermieden? |  |  |  |  |
|  | 7 | Sind die Zugangstüren mit Warnzeichen (Gasflaschen) versehen? |  |  |  |  |
|  | 8 | Werden kleine Druckgasflaschen verwendet? |  |  |  |  |
|  | 9 | Sind Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern, unter Beachtung der Filterhaltbarkeit, vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |

| Gefahrstoffe |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeiten, Feststoffen, Gasen, Dämpfen, Schwebstoffen und KMR - Stoffen (karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) * | 11 | Werden brennbare Stoffe in Sicherheitsschränken aufbewahrt? |  |  |  |  |
|  | 12 | Werden giftige und sehr giftige Stoffe in einem abgeschlossenen Giftschrank aufbewahrt? |  |  |  |  |
|  | 13 | Werden die Abfälle sachgerecht aufbewahrt und gelagert? |  |  |  |  |
|  | 14 | Existiert ein Gefahrstoffverzeichnis und wird es einmal im Jahr aktualisiert? |  |  |  |  |
|  | 15 | Wird nach Ersatzstoffen gesucht? |  |  |  |  |
|  | 16 | Werden die Einsatzmengen der Gefahrstoffe gering gehalten? |  |  |  |  |
|  | 17 | Sind im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 18 | Wird Aufsaugmittel bereitgehalten? |  |  |  |  |
|  | 19 | Werden Chemikalien nur in ordnungsgemäßen und gekennzeichneten Vorratsgefäßen aufbewahrt? |  |  |  |  |
|  | 20 | Werden die Gefahrstoffe sachgerecht entsorgt? |  |  |  |  |
|  | 21 | Existieren spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe? |  |  |  |  |
|  | 22 | Existieren Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen? |  |  |  |  |
|  | 23 | Werden besondere Maßnahmen beim Umgang mit Krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches getroffen? |  |  |  |  |
|  | 24 | Sind beim Umgang mit sehr giftigen, giftigen, Krebserzeugenden, Frucht schädigenden oder erbgutverändernden Stoffen Waschräume und getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Strassen- und Arbeitskleidung und abgetrennte Bereiche zur Aufnahme von Nahrungs- und Genussmitteln vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 25 | Ist ausreichend Erste-Hilfe-Material vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 26 | Stehen Schutzhandschuhe beim Umgang mit Haut resorptiven Stoffen und anderen Haut gefährdenden Stoffen zur Verfügung? |  |  |  |  |

| Brand- und Explosions- |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| leichtentzündliche Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, explosionsfähige Zubereitungen * | 27 | Ist für ausreichend Lüftung gesorgt? |  |  |  |  |
|  | 28 | Sind die Innenräume der Kühlschränke ex-geschützt? |  |  |  |  |
|  | 29 | Werden Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) vermieden? |  |  |  |  |
|  | 30 | Wird beim Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen im Abzug gearbeitet und Löschmittel bereitgehalten? Sind Löschmaßnahmen festgelegt? |  |  |  |  |
|  | 31 | Wird beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, die Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches verhindert? |  |  |  |  |
|  | 32 | Ist die Absperreinrichtung der Brenngasleitung im Labor leicht erreichbar und jederzeit zugänglich? |  |  |  |  |
|  | 33 | Sind die Feuerlöscheinrichtungen vorhanden, intakt und mit den entsprechenden Schildern gekennzeichnet? |  |  |  |  |
|  | 34 | Sind die Fluchtwege / Notausstiege gut zugänglich? |  |  |  |  |
|  | 35 | Werden die nicht mehr benötigten, elektrischen Geräte nach Arbeitsende ausgeschaltet? |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |
| Brandfördernde Stoffe * | 37 | Werden Brandfördernde Stoffe separat von leichtentzündlichen Stoffen aufbewahrt? |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  |
| Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen * | 39 | Werden nur kleine Mengen an abgeschirmten Arbeitsplätzen gehandhabt? |  |  |  |  |
|  | 40 | Werden explosionsgefährliche Stoffe nach Möglichkeit in einem besonderen Raum gelagert? |  |  |  |  |
|  | 41 | Werden Überhitzung, Flammen, Funkenbildung, Schlag, Reibung, gefährlicher Einschluss (Verdämmung) vermieden? |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung * | 43 | Sind Geräte und Gefäße geerdet? Potentialausgleich vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  |  |

| Elektrische |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel * | 54 | Werden ortsveränderliche Geräte regelmäßig geprüft? (BGVA2) |  |  |  |  |
|  | 46 | Wird eine Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |  |  |
| Mechanische |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Druckgasflaschen und Armaturen * | 48 | Werden die Druckgasflaschen bei erhöhter Brandgefahr in Sicherheitszellen aufgestellt? |  |  |  |  |
|  | 49 | Werden diese gegen Umstürzen gesichert? |  |  |  |  |
|  | 50 | Werden die Termine der regelmäßigen Prüfungen beachtet? |  |  |  |  |
|  | 51 | Wird die Lagerung von Druckgasflaschen im Labor vermieden? |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |  |  |
| Druckbehälter * | 53 | Wird eine regelmäßige Prüfung lt. Druckbehälterverordnung durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | 54 | Existieren spezielle Betriebsanweisungen zum Umgang mit Hochdruckautoklaven? |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  |
| Vakuum * | 56 | Werden nur geeignete Gefäße evakuiert? |  |  |  |  |
|  | 57 | Ist ein Splitterschutz vorhanden / Gefäße abgeklebt? |  |  |  |  |
|  | 58 | Werden Siedeverzüge verhindert? |  |  |  |  |
|  | 59 | Erkennt man, dass Gefäße evakuiert sind? |  |  |  |  |
|  | 60 | Wird Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | 61 | Werden außer Betrieb genommene Anlagen belüftet und die Kühlfallen entleert? |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |  |  |
| Zentrifugen * | 63 | Werden regelmäßige Prüfungen in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | 64 | Existiert eine spezielle Betriebsanweisung und wird diese beachtet? |  |  |  |  |
|  | 65 | Ultrazentrifugen: Existiert ein Betriebsbuch? Wird regelmäßige Prüfung / Wartung durch Sachkundigen durchgeführt? |  |  |  |  |
| scharfe und spitze Gegenstände * | 66 | Werden durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen verwendet? |  |  |  |  |
|  | 67 | Werden die Glasgeräte kontrolliert, ggf. repariert, ausgemustert? |  |  |  |  |
| physikalische |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Hitze, Kälte, Feuchte * | 68 | Steht Schutzkleidung zur Verfügung (Kältekammern)? |  |  |  |  |
|  | 69 | Sind Schutzhandschuhe vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |
| Schall /Lärm * | 71 | Werden als unangenehm empfundene Schallquellen (z.B. Ultraschallbäder) in einem separaten Raum betrieben? |  |  |  |  |
|  | 72 | Steht Gehörschutz zur Verfügung? |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende Strahlung (UV, IR, sichtbares Licht) * | 74 | Ist Abschirmung und Reflexionsschutz vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 75 | Stehen UV-Schutzbrillen zur Verfügung? |  |  |  |  |
|  | 76 |  |  |  |  |  |
|  | Bei Betreiben von Lasern Klasse 3b,4 bitte Bogen „Physiklabor“ ausfüllen |
| ionisierende Strahlung * | falls Gefährdung durch Röntgenstrahlung oder Radioaktivität vorhanden, bitte Bogen „Strahlenschutz u RöntgenVO“ ausfüllen |
| Sonstige |  | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Hautgefährdung * | 77 | Hautschutzplan: Steht geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel zur Verfügung? |  |  |  |  |
|  | 78 | Bei Latex – Allergien: Werden Handschuhe aus Ersatzmaterial benutzt? |  |  |  |  |
| Fachunkundige Personen * | 79 | Werden fachunkundige Personen ausreichend unterwiesen und betreut? |  |  |  |  |
|  | 80 | Existieren Zutritts- und Arbeitsbeschränkungen? |  |  |  |  |
|  | 81 | Sind die Personen mit der entsprechenden, persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet? |  |  |  |  |
| ergonomische Gestaltung * | Bei Bildschirmarbeitsplätzen, bitte Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“ ausfüllen |

| Literaturhinweise: | Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien (GUV 16.17 /TRGS 526) Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien (GUV 50.0.4), Gefährdungsbeurteilung im Labor (BGI 798) Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Betriebssicherheitsverordnung mit den zugehörigen technischen Vorschriften |
| --- | --- |